## Slide 1: AI カメラの準備
金子邦彦
（AIカメラの準備）
URL: https://www.kkaneko.jp/ai/aicamera/index.html

## Slide 2: 使用するソフトウエア
 | Raspberry Pi | Windows
OS | Raspbian | Windows 10
TensorFlow | 2.0 | 2.0
Keras | 2.2.4 | 2.2.4
Python | (未定) | 3.7
付属品 | カメラ | (未定)
※ 変更される可能性があります．
時期を見て，指示します
機材
・Windows ノートパソコン，インターネット接続
・Raspberry Pi，カメラ
・イーサネットケーブル

## Slide 3: アウトライン
1. Rasperry Pi で OpenCV をインストール
2. カラー画像と配列
3. カメラを扱うプログラム例
4. Rasperry Pi の Python 3 でカメラを使う設定
5. Python の拡張機能

## Slide 4: 事前準備
機材
Raspberry Pi とカメラのセット
Windows ノートパソコン
イーサネットケーブル (Windows ノートパソコンとカメラを接続）
設定
リモート接続ソフト MobaXterm Personal 版のインストール（Windows 上）
以上，https://www.kkaneko.jp/a/ai.html

## Slide 5: 事前準備のチェックポイント (1)
Windows パソコンから RaspberryPi にリモート接続
https://www.kkaneko.jp/tools/raspbian/raspbian.html
MobaXTerm で「ssh -X pi@raspberrypi.local」を実行し，Raspbian にリモートログインしてみる

## Slide 6: 事前準備のチェックポイント (2)
システムに python3 がインストール済み
以上，https://www.kkaneko.jp/tools/raspbian/pikeras.html
（動かない人は宿題とする）（6/10 まで）
次のコマンドを実行し，エラーメッセージが出ないこと
python3 --version

## Slide 7: 1. Rasperry Pi で OpenCV をインストール

## Slide 8: OpenCV とは
コンピュータビジョンと機械学習のライブラリ．
2500 以上のアルゴリズム．
顔認識、物体認識、人間の動きの分類、カメラの動きの追跡、オブジェクトの動きの追跡、３次元モデルの抽出、ステレオカメラからの３次元点群の生成、イメージスティッチング、類似画像の検索、赤目の除去、眼球運動の追跡、ARの機能など
ライセンス: BSD ライセンス
インタフェース: C++, Python, Java, MATLAB
マシン: Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android
https://opencv.org/about.html

## Slide 9: OpenCV のインストール
sudo apt install libopencv-dev
sudo apt install <パッケージ名>
は Raspbian システムのパッケージをダウンロード，
インストールするコマンド
sudo apt install libjasper-dev
sudo apt install libqtgui4
sudo apt install libqttest4-perl

## Slide 10: 2. カラー画像と配列

## Slide 11: 画像と画素
  黒 ＝ ０，
  暗い灰色 ＝ １，
  明るい灰色 ＝ ２，
  白 ＝ ３
  のようにコード化できる
画素 (pixel)
0
1
2
3

## Slide 12: 画像の B, G, R の 3成分
カラー画像 f
f[:,:,0] B成分
f[:,:,2] R成分
f[:,:,1] G成分

## Slide 13: カラー画像画像と画素
画素が，B, G, R の 3つの値を持つ
画素 (pixel)

## Slide 14: 配列
要素の並び．要素には添字がある．
１次元の配列 [8 5 4 1 3] の添字は、
0 1 2 3 4
8
5
4
1
3
0
1
2
3
4

## Slide 15: 配列の次元
１次元
２次元
配列は Python では次のように表示される．
１次元： [要素の並び]
２次元：[[要素の並び] … [要素の並び]]
３次元：[[[要素の並び] … [要素の並び]]]
3
次元

## Slide 16: カラー画像画像と画素
画素が，B, G, R の 3つの値を持つ
画素 (pixel)

## Slide 17: 3. カメラを扱うプログラム例

## Slide 18: OpenCV を用いたカメラ表示プログラム
import cv2
import numpy as np
v = cv2.VideoCapture(0)
while(v.isOpened()):
r, f = v.read()
if ( r == False ):
break
cv2.imshow("", f)
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
break
v.release()
cv2.destroyAllWindows()
ビデオ表示ではループを行う
read : フレーム読み出し
release: 使用終了
imshow : 表示
「q」キーで，ループ終了

## Slide 19: OpenCV を用いたカメラ表示プログラム
import cv2
import numpy as np
v = cv2.VideoCapture(0)
while(v.isOpened()):
r, f = v.read()
if ( r == False ):
break
cv2.imshow("", f)
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
break
v.release()
cv2.destroyAllWindows()
f は３次元の配列
画素の B 値，G値，R値
の並び

## Slide 20: 4. Rasperry Pi の Python 3 でカメラを使う設定

## Slide 21: Rasperry Pi でカメラを使う設定
① 端末で、コマンドを実行
②「5. Interfacing Options」を選ぶ
③「P1. Camera」を選ぶ
④「はい」を選ぶ

## Slide 22: Rasperry Pi でカメラを使う設定
⑤ 「了解」を選ぶ
⑥ 元の画面で「Finish」を選ぶ
⑦「はい」を選び、システムを再起動する
⑧ sudo modprobe bcm2835-v4l2
を実行．「v 4 エル 2」です

## Slide 23: Python パッケージのインストール
sudo pip3 install picamera
OpenCV なしで手軽にカメラを扱いたいときのため
sudo pip3 install <パッケージ名>
は Python 3 のパッケージ（PyPI形式）をダウンロード，
インストールするコマンド
sudo pip3 install opencv-python
Python から OpenCV を使う機能

## Slide 24: OpenCV を用いたカメラ表示プログラム
import cv2
import numpy as np
v = cv2.VideoCapture(0)
while(v.isOpened()):
r, f = v.read()
if ( r == False ):
break
cv2.imshow("", f)
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
break
「q」キーで
終了
python3
v.release()
cv2.destroyAllWindows()
exit()
exit() で Python を終了

## Slide 25: 5. Rasperry Pi で Python の拡張機能を動かす

## Slide 26: コンピュータビジョンに関わるライブラリ類
顔検知、顔識別： Dlib など
文字認識： Tesseract, OpenALPR など
一般物体認識： 種々の手法
Mask R-CNN, YOLO など

## Slide 27: Dlib による顔検知，顔識別の例
顔検知は，画像の中から，顔である
領域を抜き出すこと
顔のランドマークは，顔から，右目の
端など所定のランドマークを取り出す
こと
顔識別は，２つの顔画像が同一人物
かを判定すること
（左図では Python の face_recognition
パッケージを追加しての結果）

## Slide 28: 文字認識
画像ファイル
テキストデータ
Tesseract 4.1 での実験結果例．
Python のパッケージ pyocr から Tesseract をコントロールする
ことも可能．（Raspberry Pi では動かない．Windows で）

## Slide 29: 物体識別
Python のパッケージ pycocotools の実行結果例
（マイクロソフトのサービスである coco を用いて物体識別を行うもの）