## Slide 1: ca-3. コンピュータの構成， アドレスバス，データバス
金子邦彦
（コンピュータ・アーキテクチャ演習）
URL: https://www.kkaneko.jp/cc/ca/index.html

## Slide 2: アウトライン
3-1 コンピュータの構成
3-2 メモリの仕組み
3-3 アドレスバス，データバス

## Slide 3: 3-1 コンピュータの構成

## Slide 4: コンピュータのハードウエア構成
プロセッサ
メモリ
入力装置
出力装置
補助記憶装置

## Slide 5
プロセッサ
メモリ
入力装置
出力装置
補助記憶装置
コンピュータの中で，計算，制御を担う

## Slide 6
メモリ
入力装置
出力装置
補助記憶装置
メモリ
CPU
（プロセッサ）
データの記憶を行うチップ
データの書き込み，データの読み出し機能がある

## Slide 7
プロセッサ
メモリ
入力装置
出力装置
補助記憶装置
メモリ
プロセッサ，メモリ
間でデータが
やり取りされる

## Slide 8
プロセッサ
メモリ
入力装置
出力装置
補助記憶装置
補助記憶装置
アドレス
データ
メモリからプロセッサへの読み出し

## Slide 9
プロセッサ
メモリ
入力装置
出力装置
補助記憶装置
補助記憶装置
アドレス
データ
プロセッサからメモリへの書き込み

## Slide 10: 3-2 メモリの仕組み

## Slide 11: 3-2 メモリの仕組み
メモリ
アドレスデコーダ
アドレス
データ
アドレス ０
アドレス １
アドレス ２
アドレス ３
アドレス ４
アドレス ５
アドレス ６
アドレス ７
アドレス ８
アドレス信号が
通る信号線
（アドレスバス）
データ信号が
通る信号線
（データバス）

## Slide 12
アドレス４，５番地から，2バイト分読み出す
アドレス「４」
2バイトのデータ
（2バイト分を一括読み出し）
必要なメモリを
オンに
アドレスが
入る
データが
出る
アドレス４，５
のメモリをオンに

## Slide 13
アドレス６，７番地に，2バイト分書き込む
アドレス「６」
2バイトのデータ
（2バイト分を一括書き込み）
必要なメモリを
オンに
アドレスが
入る
データが
入る
アドレス６，７
のメモリをオンに

## Slide 14: 3-3 アドレスバス，データバス

## Slide 15
メモリ
アドレスバス (address bus)
データバス (data bus)
コントロールバス
(control bus)
R/W
R: Read
W: Write
プロセッサ

## Slide 16
メモリ
R/W
① リード信号
① アドレス
メモリからのデータ読み出し
① メモリに，リード信号と
アドレスを与えると
② データが読み出される
② データ
プロセッサ
アドレス「1a」
アドレス1a, 1bの
メモリをオン
この図では，２バイト単位で読み出し
２バイト分
のデータ

## Slide 17
メモリ
① アドレス
メモリへのデータ書き込み
① メモリに，アドレスとデータを
与えると
① データ
プロセッサ
アドレス「1c」
２バイト分
のデータ
この図では，２バイト単位で書き込み
前のデータは
消える（上書き）
② データが書き込まれる
R/W
① ライト信号

## Slide 18: 3-3 アドレスバスとデータバス
アドレスバスはアドレス信号が通る信号線．
データバスはデータ信号が通る信号線．
アドレスバス，データバスは，プロセッサやメモリなどにつながっている．

## Slide 19: 確認クイズ
アドレスバスは，「何」が通る信号線ですか？
データバスは，「何」が通る信号線ですか？