## Slide 1: as-1. アセンブラ入門
金子邦彦
（68000 アセンブラ）
URL: https://www.kkaneko.jp/cc/as/index.html

## Slide 2: Outline
メモリとは
条件分岐のプログラム
繰り返し処理のプログラム

## Slide 3: メモリとは
デジタルデータの記憶を行うＬＳＩチップ
デジタルデータを覚えさせたり，取り出したりの機能がある

## Slide 4: メモリ
読み出し
メモリ
読み出したい
データの「場所」
データ
書き込み
メモリ
書き込みたい
データの「場所」
とデータそのもの

## Slide 5: メモリへの書き込み
アドレス ０
アドレス １
アドレス ２
アドレス ３
アドレス ４
アドレス ５
アドレス ６
アドレス ７
アドレス ８
メモリの各区画は１バイト
（１６進数で２桁）
前の値は消える
？？
？？
？？
？？
？？
？？
？？
？？
？？
アドレス６番地，７番地に
「０４００」を書き込むと
（１ワード分）
？？
？？
？？
？？
？？
？？
？？
０ ４
０ ０

## Slide 6: メモリからの読み出し
アドレス ０
アドレス １
アドレス ２
アドレス ３
アドレス ４
アドレス ５
アドレス ６
アドレス ７
アドレス ８
メモリの各区画は１バイト
（１６進数で２桁）
メモリの値は変化
しない
？？
？？
？？
？？
？？
？？
？？
？？
？？
アドレス４番地，５番地
から１ワード分
読み出すとき

## Slide 7: バイト，ワード，ロングワード
バイト： １６進数で２桁
0x00 ～ 0xff
ワード： １６進数で４桁（＝２バイト）
0x0000 ～ 0xffff
ロングワード： １６進数で８桁（＝４バイト）
0x00000000 ～ 0xffffffff
この授業では、１６進数を多用する．
１６進数には、適宜頭に「0x」を付ける

## Slide 8: メモリの仕組み
メモリ
アドレスデコーダ
アドレス
データ
アドレス ０
アドレス １
アドレス ２
アドレス ３
アドレス ４
アドレス ５
アドレス ６
アドレス ７
アドレス ８
アドレスが
通る信号線
データが
通る信号線

## Slide 9
アドレス４番地から，１ワード分読み出す
アドレス「４」
１ワードのデータ
（１ワード分を一括読み出し）
必要なメモリを
オンに
アドレスが
入る
データが
出る
アドレス４、５
のメモリをオンに

## Slide 10
アドレス６番地に，１ワード分書き込む
アドレス「６」
１ワードのデータ
（１ワード分を一括書き込み）
必要なメモリを
オンに
アドレスが
入る
データが
入る
アドレス６、７
のメモリをオンに

## Slide 11: 例題１．x ≦ 5 での分岐
条件分岐の例として，次の例を考える

## Slide 12: 条件分岐とは
Yes
No
Ｂ
Ａ
条件
「ある条件」が成り立てばＡを、成り立たなければＢを実行

## Slide 13: x ≦ 5 での分岐
実行結果の例
ｘ
y
ここでは，x, y はともに4バイト
のデータ

## Slide 14
見方
メモリの中身を表示： １６進表記，１バイト単位
メモリ
アドレス
メモリ
の中身
アドレス0x000000 から
0x00000f までの中身は・・・
この通り

## Slide 15
ｘ
y
ここでは，x, y はともに4バイト
のデータ
データが入っているエリア
プログラム本体そのものが
入っているエリア
未使用

## Slide 16
関数の定義は，
今後の授業で触れる（今回は触れない）
x > 5 での分岐
C言語
68000アセンブラ言語
等価
等価

## Slide 17
68000アセンブラ言語
データエリアの確保
x,y （ともに４バイトデータ）
のためのデータエリアを確保せよ
プログラム本体

## Slide 18
68000アセンブラ言語
最初の時点
（プログラム全体をメモリ上にロードした時点であり，
プログラムを実際に実行する前）
メモリの中身

## Slide 19
「４バイトをデータエリア内に確保．
最初は「0x0000 0007」にしておく．
ｘ というラベルを付ける」という指示
「４バイトをデータエリア内に確保．
最初は「0x0000 0000」にしておく．
y というラベルを付ける」という指示
x
y
プログラム全体をメモリ上に
ロードした時点で，x, y の値がセットされる

## Slide 20
「４バイトをデータエリア内に確保．
最初は「0x0000 0007」にしておく．
ｘ というラベルを付ける」という指示
「４バイトをデータエリア内に確保．
最初は「0x0000 0000」にしておく．
y というラベルを付ける」という指示
x
y
プログラム全体をメモリ上に
ロードした時点で，x, y の値がセットされる

## Slide 21: 条件分岐とは
Yes
No
Ｂ
Ａ
条件
「ある条件」が成り立てばＡを、成り立たなければＢを実行

## Slide 22
ロングワード
１ロングワードは４バイト
x, y,
をメモリエリア中
に確保
プログラム中で使用
.1 ロングワード（４バイト）
.w ワード（２バイト）
.b バイト（１バイト）

## Slide 23
x と 5 の比較
（D0 を使用）
x > 5 のとき実行される部分
そうでないときに
実行される部分
比較結果による分岐

## Slide 24
実行順
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
以後省略
ジャンプ
ラベル endif1 へ
分岐せよという指示
x > 5 のとき実行される部分
もし x＞5 ならば
分岐しない
スキップ

## Slide 25
①
②
③
④
⑤
以後省略
ジャンプ
ラベル else1へ分岐
せよという指示
実行順
もし x≦5 ならば
そうでないときに
実行される部分
分岐する
スキップ

## Slide 26
条件が成り立つ場合に実行される部分
条件式
条件が成り立たない場合に実行される部分
x > 5 での分岐

## Slide 27
①
②
③
「5」をデータレジスタ D0 に格納
x の値とデータレジスタ D0 を比較
比較結果により else1 に分岐（条件分岐）
④
⑤
⑥
⑦
x の値をデータレジスタ D0 に格納
データレジスタ D0 の値を8倍にする
データレジスタ D0 の値を y に格納
endif1 に分岐
④
y の値を0にする
プログラムの実行順
x > 5
のとき
そうでないとき

## Slide 28: 例題２．繰り返し
繰り返しの例として，次の例を考える

## Slide 29
等価
等価
繰り返し
関数の定義は，
今後の授業で触れる（今回は触れない）

## Slide 30
繰り返し
この部分は繰り返し処理
（for 文による繰り返し）
・ i = 1 から開始
・ i を 1 ずつ足しながら，「i <= 3」 が
成り立たなくなったら終了

## Slide 31: 繰り返し
ある条件が満たされるまで，同じ処理を繰り返す
ループ変数 （ループカウンタ）を使うことが多い
  ループ変数： 繰り返しの回数を数える変数
  インクリメント 値を1増やす
  デクリメント 値を1減らす
Notes: CR

## Slide 32: 繰り返し
実行結果の例
i
s
ここでは，i, s はともに4バイト
のデータ

## Slide 33
繰り返し
繰り返しの終了条件
「i <= 3」が成り立たない
i と 3 の比較
i > 3
のときはジャンプ

## Slide 34
i ≦ 3
のとき
繰り返し
ジャンプ
繰り返しを続ける
i と 3 の比較

## Slide 35
そうでないときに
実行される部分
繰り返し
ジャンプ
繰り返しを続ける
i と 3 の比較
i > 3 のときは
ジャンプ